УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач у Обрасцу техничке спецификације (Образац 1) мора да наведе произвођача/земљу порекла добра које нуди, као и да приложи документа која су захтевана предметном техничком спецификацијом. Недостављање тражених доказа техничке усаглашености, или непопуњавање Обрасца техничке спецификације резултираће одбијањем такве понуде као неодговарајуће у техничком смислу.

Изабрани понуђач се обавезује да током важења уговора, наручиоцу испоручи  предметно добро ново, неоштећено и некоришћено, од оног произвођача који је наведен у Обрасцу техничке спецификације, у складу са произвођачком декларацијом, сходно квалитету који задовољава важеће стандарде предвиђене за ту врсту добара, односно у  свему према  захтеваним техничким карактеристикама, условима из прихваћене понуде и конкурсне документације.

Понуђач попуњава Образац понуде (Образац 2) у коме наводи своје податке, начин подношења понуде, јединичну цену, укупну вредност понуде без ПДВ-а, рок важења понуде (опција понуде) и рок у коме ћу извршити уговорене обавезе. Уколико у овом обрасцу понуђач начини грешку у писању цене, може исту исправити тако што ће уписати меродавну цену и поред ставити свиј потпис или параф. У цену се урачунавају сви трошкови понуђача и неће се посебно плаћати. Јединичне и укупна цена се исказују без ПДВ-а. Уколико понуђач није у систему ПДВ-а потребно је да то наведе у рубрици у којој је предвиђено уписивање износа ПДВ-а. Понуђач је дужан да попуни и потпише Образац понуде чиме потврђује да су тачни подаци који су у Обрасцу понуде наведени.

Понуђач попуњава Образац структуре цене (Образац 3) при чему структуру цене исказује номинално и процентуално. Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као структуру цене, као обавезни део конкурсне документације. Образац структуре цене мора потписати овлашћено лице понуђача. Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде. .

Понуђач доставља и потписану Изјаву (Образац 4) којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из чл.111. Закона о јавним набавкама.

Критеријум за оцену понуда: „Најнижа понуђена цена“ ..........................................100 пондера

Оцењивање и рангирање  понуда извршиће се  према датој формули, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир Укупна понуђена цена без пдв-а, уписана у Обрасцу понуде. Понуда са најнижом укупном понуђеном ценом-износом, оствариће максимално предвиђени број пондера - 100, а остале понуде вреднују се према формули:

Број  пондера = (најнижа ук. пон. цена-износ / ук.пон. цена-износ конкретне понуде) х 100

Стручна оцена понуде: Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.

Закључивање уговора: Наручилац закључује уговор о набавци добра са изабраним понуђачем у року од 8 (осам) дана од дана избора понуђача.

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Крајњи рок за пријем понуда код Наручиоца је 08.06.2021. године до 12,00 часова.

Понуда се може доставити непосредно у затвореној коверти на писарници ЈКП „Водовод – Крушевац“, ул. Душанова број 46, поштом на адресу: ЈКП „Водовод – Крушевац“, ул. Душанова број 46, 37000 Крушевац са назнаком на коверти: „Понуда за набавку добара – Црева високог притиска специјалне намене и млазнице број Н-8/2021“ или електронском поштом на адресу: vodovodks@ptt.rs у ком случају понуђач доставља скениране и потписане обрасце .

Понуда у оба случаја мора бити примљена код Наручиоца најкасније до наведеног рока за предају понуда.

Саставни део овог позива су:

| Образац 1 | Техничка спецификација |
| --- | --- |
| Образац 2 | Образац понуде |
| Образац 3 | Образац структуре цене |
| Образац 4 | Изјава понуђача којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из чл. 111. Закона о јавним набавкама. |

ЈКП „Водовод-Крушевац“

Председник комисије

Малиша Југовић

Образац 1

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Н - 8/2021

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета, рок, место извршења, евентулне додатне услуге и слично

| Р. б. | Назив / опис добра | Јед.мере | Кол. | Произвођач/земља порекла/кат.број добра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Црево високог притиска за отпушавање канализације NP 13 mm; p=250 bar са следећим карактеристикама: Унутрашњи пречник d= 13 (0,5 mm; Дужина L=80 m Спољни пречник D= 25,6 (0,5 mm; Дебљина зида b= 6,3 (0,5 mm; Радијус савијања Rmin= 80 mm; Oтпорност на истезање; Oтпорност на хемикалије; Aрматура: Арамид- текстилни корд; Спољни (хабајући) слој гуме дебљине ( 1,8 mm, црне боје, глатке спољашности; Отпорност на хабање спољног слоја ( 80mm2 ; Tемпературни опсег - 30ºC до + 80ºC; Испитни притисак распрскавања црева pmax ( 600 bar; Испитни притисак са прикључцима pp ( 350 bar; Крајеви црева опремљени спојкама 1/2“ BSP женско/ BSP мушко | ком | 1 |  |
|  | Црево високог притиска за отпушавање канализације NP 19 mm; p=250 bar са следећим карактеристикама: Унутрашњи пречник d= 19 (0,5 mm; Дужина L=80 m Спољни пречник D= 32 (0,5 mm; Дебљина зида b= 6,5 (0,5 mm; Радијус савијања Rmin= 110 mm; Oтпорност на истезање; Oтпорност на хемикалије; Aрматура: Арамид- текстилни корд; Спољни (хабајући) слој гуме дебљине ( 2 mm, црне боје, глатке спољашности; Отпорност на хабање спољног слоја ( 80mm2 ; Tемпературни опсег - 30ºC до + 80ºC; Испитни притисак распрскавања црева pmax ( 600 bar; Испитни притисак са прикључцима pp ( 350 bar; Крајеви црева опремљени спојкама 3/4“ BSP женско/ BSP мушко | ком | 1 |  |
|  | Црево високог притиска за отпушавање канализације NP 25 mm; p=250 bar са следећим карактеристикама: Дужина L=120 m ; Унутрашњи пречник d= 25 (0,5 mm; Спољни пречник D= 39,4 (0,5 mm; Дебљина зида b= 7,2 (0,5 mm; Радијус савијања Rmin= 130 mm; Oтпорност на истезање; Oтпорност на хемикалије; Aрматура: Арамид- текстилни корд; Спољни (хабајући) слој гуме дебљине ( 2,2 mm, црне боје, глатке спољашности; Отпорност на хабање спољног слоја ( 80mm2 ; Tемпературни опсег - 30ºC до + 80ºC; Испитни притисак распрскавања црева pmax ( 600 bar; Испитни притисак са прикључцима pp ( 350 bar; Крајеви црева опремљени спојкама 1“ BSP женско/ BSP мушко | ком | 1 |  |
|  | Црево усисно гумено армирано 4“, min 0,2 bar са следећим карактеристикама: Дужина црева L = 5,5 m Унутрашњи пречник d= 102 (1,2 mm; Дебљина зида b( 8 mm; Дужине рукаваца l ( 120 mm; Oтпорност на истезање; Oтпорност на хемикалије; Отпорност на атмосферилије; Унутрашњи (хабајући) слој: гладак, отпоран на ударе и хабање - абразију; Aрматура: гумирани текстилни оплет са ојачањем од челичне спирале; Спољни слој отпоран на ударе; Испитни вакуум ( 0,1 bar Tемпературни опсег - 30ºC до + 80ºC; | ком | 1 |  |
|  | Црево усисно гумено армирано 4“, min 0,2 bar са следећим карактеристикама: Дужина црева L = 2,5 m Унутрашњи пречник d= 102 (1,2 mm; Дебљина зида b( 8 mm; Дужине рукаваца l ( 120 mm; Oтпорност на истезање; Oтпорност на хемикалије; Отпорност на атмосферилије; Унутрашњи (хабајући) слој: гладак, отпоран на ударе и хабање - абразију; Спољни слој отпоран на ударе; Испитни вакуум ( 0,1 bar Tемпературни опсег - 30ºC до + 80ºC; | ком | 1 |  |
|  | Полуспојка са полукуглом и прстеном Ø100 -Наглавак за црево D = (100 mm, оребрен ради спречавања извлачења црева; -Дужине рукаваца Lmin = 120 mm; -Заобљен почетак наглавка ради навлачења црева; -Заштита од корозије цинковањем. | ком | 1 |  |
|  | Полуспојка са полукуглом и закачкама Ø100 -Наглавак за црево D = (100 mm, оребрен ради спречавања извлачења црева; -Дужине рукаваца Lmin = 120 mm; -Заобљен почетак наглавка ради навлачења црева; -Заштита од корозије цинковањем. | ком | 1 |  |
|  | Пробијајућа млазница за чишћење канализације R 1/2“ са пирамидалним врхом и керамичким улошцима М6/М4 : Прикључак за црево R 1/2“ - Ж: Максимални пречник dmax = (32 mm; Максимална дужина L (56 mm; Број потисних млазева n = 3 - М6; Угао потисних млазева (25° Број предњих млазева n1 = 3 - М4; Угао предњих млазева (15°, Предњи осни отвор М4 – за шиљак; Oтпорност на хемикалије и корозију; Отпорност на хабање; Радни притисак p = 100 bar; Проток на 100 bar Q ( 60 l/min; Максимални притисак pmax = 250 bar; | ком | 1 |  |
|  | Пробијајућа млазница за чишћење канализације R 3/4“ са пирамидалним врхом и керамичким улошцима М6/М4 : Прикључак за црево R 3/4“ - Ж: Максимални пречник dmax = (38 mm; Максимална дужина L (80 mm; Број потисних млазева n = 3 - М6; Угао потисних млазева (25° Број предњих млазева n1 = 3 - М4; Угао предњих млазева (15°, Предњи осни отвор М4 – за шиљак; Oтпорност на хемикалије и корозију; Отпорност на хабање; Радни притисак p ( 150 bar; Проток на 100 bar Q ( 110 l/min; Максимални притисак pmax = 250 bar; | ком | 1 |  |
|  | Пробијајућа млазница за чишћење канализације R 1“ са пирамидалним врхом и керамичким улошцима М6 : Прикључак за црево R 1“ - Ж: Максимални пречник dmax = (48 mm; Максимална дужина L (90 mm; Број потисних млазева n = 6 - М6; Угао потисних млазева (25° Број предњих млазева n1 = 3 - М6; Угао предњих млазева (15°, Предњи осни отвор М6 – за шиљак; Oтпорност на хемикалије и корозију; Отпорност на хабање; Радни притисак p ( 150 bar; Проток на 100 bar Q ( 160 l/min; Максимални притисак pmax = 250 bar; | ком | 1 |  |
|  | Блинда за заптивање канализационих цевовода (200(400mm: -Минимални пречник цеви dmin =200 mm; -Максимални пречник цеви dmax =400 mm; -Пречник блинде D (195 mm; -Дужина блинде L = 550 ÷ 600 mm; -Oтпорност на истезање; -Oтпорност на хемикалије и уља; -Отпорност на атмосферилије; -Спољни слој гуме рељефан, добро приањајући, отпоран на ударе и хабање; -Aрматура: ојачање од еластичних синтетичких (арамидних) влакана; -Прикључак за надувавање: брза спојница R ¼“ – женско, за утикач (7,2, месинган; -Куке од нерђајућег материјала; -Радни притисак p = 3,0 bar -Tемпературни опсег = - 10ºC до + 60ºC; | ком | 1 |  |

ОБАВЕЗНИ ТЕХНИЧКИ ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ПРИЛОЖИТИ УЗ ПОНУДУ:

Доказе који се односе на квалитет/техничке карактеристике понуђеног добра – (каталог произвођача или извод из каталога или произвођачк спецификација/декларација или неки други одговарајући документ), којима понуђач доказује квалитет понуђених добара и да иста одговарају захтевима из техничке спецификације наручиоца.

Документа се достављају у фотокопији или електронски и треба да буду нумерисана и приложена по траженом редоследу добара.

Понуђач је дужан да у понуди достави захтевана документа, у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа у техничком смислу.

Недостављање тражених доказа техничке усаглашености, или непопуњавање табеле у складу са упутством, резултираће одбијањем такве понуде као неодговарајуће

Понуђач у Обрасцу техничке спецификације мора за све тражене позиције, да наведе произвођача / земљу порекла / кат.број добара које нуди.

Изабрани понуђач се обавезује да током важења Уговора, Наручиоцу испоручује добра оних произвођача које је навео у обрасцу техничке спецификације, у оригиналном паковању произвођача, у складу са произвођачком декларацијом, сходно квалитету који задовољавју важеће стандарде предвиђене за ту врсту добара, нова, неоштећена и употребљива за коришћење,  односно у  свему према  захтеваним техничким карактеристикама и условима из прихваћене понуде и конкурсне документације. Уговорне стране су сагласне да се током важења овог уговора, а у случају измене потреба Наручиоца за појединим артиклима, количине дефинисане понудом могу мењати у оквиру укупне вредности уговора.

Гарантни рок за предметна добра је према гаранцији произвођача. Изабрани Понуђач је дужан да гарантује за квалитет испоручених добара, као и да у било ком тренутку испоруке, на захтев Наручиоца, достави доказ о пореклу испоручених добара.

Наручилац задржава право да исту провери и одмах врати уколико се покаже да је неисправна или не одговара квалитету који је тражен, а у случају скривених мана у року 24 часа од сазнања за ману

Понуђачи морају попунити и потписати Образац техничке спецификације, чиме потврђују да су упознати са истим.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 2

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Н – 8/2021

Понуда број  _________________ од __________________ године

Назив понуђача : _________________________________________________________________________________

Адреса и седиште понуђача: ________________________________________________________________________

Матични број: _____________________________________ ПИБ: _______________________________________

Овлашћено лице: __________________________________________________________________________________

Особа за контакт: __________________________________ E-mail: ________________________________________

Број телефона: _________________________________ Телефакс: ________________________________________

Број рачуна понуђача: ______________________________________________________________________________

Статус: (заокружити) а) велико предузеће б) средње предузеће в) мало предузеће г) физичко лице

Понуда се подноси: (заокружити) а) самостално б) понуда са подизвођачем: в) заједничка понуда

| Р. бр. | Назив предмета набавке | J.м. | Кол. | Јед. цена без пдв-а | Укупна цена без пдв-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Црево високог притиска за отпушавање канализације NP 13 mm; p=250 bar, L=80 m | ком | 1 |  |  |
| 2 | Црево високог притиска за отпушавање канализације NP 19 mm; p=250 bar, L=80 m | ком | 1 |  |  |
| 3 | Црево високог притиска за отпушавање канализације NP 25 mm; p=250 bar, L=120 m | ком | 1 |  |  |
| 4 | Црево усисно гумено армирано 4“, min 0,2 bar , L=5.500 mm | ком | 1 |  |  |
| 5 | Црево усисно гумено армирано 4“, min 0,2 bar , L=2.5000 mm | ком | 1 |  |  |
| 6 | Полуспојка са полукуглом и прстеном Ø100 | ком | 1 |  |  |
| 7 | Полуспојка са полукуглом и закачкама Ø100 | ком | 1 |  |  |
| 8 | Пробијајућа млазница за чишћење канализације R 1/2“ са пирамидалним врхом и керамичким улошцима М6/М4 | ком | 1 |  |  |
| 9 | Пробијајућа млазница за чишћење канализације R 3/4“ са пирамидалним врхом и керамичким улошцима М6/М4 | ком | 1 |  |  |
| 10 | Пробијајућа млазница за чишћење канализације R 1“ са пирамидалним врхом и керамичким улошцима М6 | ком | 1 |  |  |
| 11 | Блинда за заптивање канализационих цевовода (200(400mm | ком | 1 |  |  |
| Припадајући пдв: |  |
| Укупна цена са пдв-ом |  |

Комерцијално технички услови понуде:

Понуђач мора да попуни цене за све тражене позиције, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Цена: изражена у динарима је фиксна и непроменљива током важења Уговора. У цену су  садржани су сви трошкови испоручиоца које има приликом реализације набавке и доставе предметних добара на место испоруке.

Рок важења понуде (не краћи од 30 дана):  ______ (попунити) дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач непрецизно одреди рок важења понуде  или краћи, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Начин извршења: Понуђач ће испоруку извршавати сукцесивно током важења Уговора, на основу писаног захтева Наручиоца, према динамици и количинама које одреди Наручилац. Период важења Уговора је годину дана од дана обостраног потписивања.

Рок испоруке (не дужи од 20 дана): ______ (попунити)  дана од дана пријема захтева за испоруку. У случају да понуђач непрецизно одреди рок испоруке или дужи од захтеваног, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Гарантни рок: (не краћи од 24 месеца) ______ (попунити) од дана примопредаје добара.

Место испоруке: ЈКП "Водовод-Крушевац“, Душанова 46, магацин.

Рок и начин плаћања: Плаћање добара која су предмет ове набавке врши се по извршењу сваке конкретне испоруке, уплатом на рачун понуђача у року 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправне фактуре.

Евентуалне напомене понуђача, погодности, остало - (понуђач нема обавезу да попуни):

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Понуда мора бити у сагласности са захтевима из техничке спецификације.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) ______________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 3

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Достављамо вам структуру цене за понуду бр. Н – 8/2021 за набавку:

„Црева високог притиска специјалне намене и млазнице“

| Р. бр. | Предмет набавке – назив добара | Ј. м. | Кол. | Јед. цена без пдв-а | % пдв | Јед. цена са пдв-ом | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Црево високог притиска за отпушавање канализације NP 13 mm; p=250 bar, L=80 m | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Црево високог притиска за отпушавање канализације NP 19 mm; p=250 bar, L=80 m | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Црево високог притиска за отпушавање канализације NP 25 mm; p=250 bar, L=120 m | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Црево усисно гумено армирано 4“, Ø100, min 0,2 bar, L=5,5 m | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Црево усисно гумено армирано 4“, Ø100, min 0,2 bar, L=2,5 m | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Полуспојка са полукуглом и прстеном Ø100 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Полуспојка са полукуглом и закачкама Ø100 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пробијајућа млазница за чишћење канализације R 1/2“ са пирамидалним врхом и керамичким улошцима М6/М4 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пробијајућа млазница за чишћење канализације R 3/4“ са пирамидалним врхом и керамичким улошцима М6/М4 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Пробијајућа млазница за чишћење канализације R 1“ са пирамидалним врхом и керамичким улошцима М6 | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Блинда за заптивање канализационих цевовода (200(400mm | ком | 1 |  |  |  |  |  |

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

| СТРУКТУРА ЦЕНЕ | Учешће у укупној цени (%) |
| --- | --- |
| Добра | ..... (%) |
| Остало ........................................................................ ........................................................................ ......................................................................... | ..... (%) ..... (%) ..... (%) |
| СВЕГА | 100% |

Од наведених елемената структуре цене, понуђач има избор шта ће приказати као структуру цене, као обавезни део конкурсне документације.

У одељку „Остало“ наводе се трошкови који нису приказани у претходној ставци, сваки посебно и проценат којим утичу на комплетну цену. Збир свих наведених ставки мора да износи 100%.

Наручилац не сноси одговорност за оне елементе понуђене цене које понуђач није укључио приликом подношења понуде.

Елементи структуре цене морају бити усаглашени са вредностима исказаним у обрасцу понуде (Образац 2).

| У |  | М.П. | Овлашћено лице понуђача __________________________________ (Име и презиме – читко написано) _____________________________________ (Својеручни потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |  |

Образац 4

И З Ј А В А

понуђача којом доказује испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из чл. 111. Закона о јавним набавкама

Понуђач овом изјавом гарантује да не постоје основи за обавезно искључење  из овог поступка набавке, и то:

- да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:

    - да није извршио кривично делокао члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;

    - кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;

- да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;

- да није у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. овог закона;

- да не постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;

- да није извршио непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

| Датум: ____________________________ | Потпис овлашћеног лица: ___________________________________ |
| --- | --- |